## Slide 1: SAU18 – Schulungsaufbau 2018 Inbetriebnahme

## Slide 2: SAU18-Aufbau (sau18-)
-hmi
-sps
-switch1
-sis-sps
-opcgw
-pnbk
Notaus
Notaus-SPS

## Slide 3: SAU18-Logische Struktur Aktueller Stand
-sis-sps
Firewall
Industrie PC
-sps
-pnbk
-opcgw
-hmi
SiLab
-switch1
Firewall
Eingerichtet
Noch nicht

## Slide 4: Prozesssteuerung Protokolle
Traffic
dauerhaft
optional
-sis-sps (314)
Firewall
Industrie PC
-sps (1500)
-pnbk
-opcgw
-hmi
SiLab
-switch1
Firewall
PNIO
DA
S7
Laptop
OPC UA

## Slide 5: Prozess
Laufband
Lichtschranke
Start
Schranke
Ein/Aus
Lampe
Taster
Ende 1
Ende 2
induktiv

## Slide 6: Prozess-Logik 1
Anlage ist aus
Einschalten der Anlage mit Ein/Aus
Manuelles Einlegen eines Töpfchens bei Start
Band läuft an
Wenn induktiver Sensor Metall erkennt
  Schranke schließt
  Ende 2
Sonst
  Ende 1
Band stoppt nach Timerablauf
Lampe 1Hz
Lampe 2Hz
Lampe an
Lampe 2Hz
Zähler++

## Slide 7: Prozess-Logik 2
Sonderfunktion Taster
  Band läuft rückwärts
Zähler zählt Impulse bei der Lichtschranke hoch
  Anzeige auf dem HMI
  Rücksetzen des Zählers über das HMI
  Variablen per OPC UA verfügbar (sps:4840)

## Slide 8: Safety-Logik 1
Hard-Reset-Schalter links
  Notaus/Rot: Nur -switch1 (Hirschmann) versorgt
  Grün: Alles versorgt
Soft-Reset-Schalter Mitte
  Aus: 24-V-Versorgung Prozess unterbrochen, nicht Buskoppler
    Lampe, Schranke
  Ansteuerung über -sis-sps
    I0 == 0 -> Q0 := 1 -> Schütz hält -> 24 V
    I0 == 1 -> Q0 := 0 -> Schütz fällt -> 0 V
    Debugging: I1/Q1 Negation von I0/Q0

## Slide 9: Safety-Logik 2
-sis-sps mit -opcgw verbunden
Abfrage der Variablen (notaus etc.)
Variablen per OPC UA verfügbar (:4840)
So sinnvoll?
Oder -opcgw auch mit -sps verbinden?
Probleme
  Lampe und Schranke werden über den Buskoppler versorgt
  Lebensdauer Schütz ist gering